## Slide 1
专业：计算机科学与技术
常用时序逻辑电路分析

## Slide 2
<常用时序逻辑电路>
计数器原理
十进制计数器7490
16进制计数器74193
寄存器

## Slide 3
一.计数器原理
* 计数器
* 计数器的种类
（1）按其进位制可分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器；
（2）按其工作方式可分为同步计数器和异步计数器；
一种对输入脉冲进行计数的时序逻辑电路，被计数的脉冲信号称作“计数脉冲”
周期性的状态循环
（3）按其趋势又可分为加法计数器、减法计数器和加/减可逆计数器等。

## Slide 4
一.计数器原理
1、同步二进制计数器（3位计数值）
Q2 Q1 Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q0按时钟CP触发取反
J0 = K0 = 1
Q1按Q0状态触发
J1 = K1 = Q0
Q2按Q0和Q1组合状态触发
J1 = K1 = Q1· Q0

## Slide 5
一.计数器原理
* 计数器波形变化趋势
CP
Q0
Q1
Q2

## Slide 6
一.计数器原理
* J-K触发器实现计数器
K1
J1
Q1
K0
J0
Q0
K2
J2
Q2
CP
1
&
原相输出
思考：反相输出是什么计数值

## Slide 7
一.计数器原理
2、异步二进制计数器（3位计数值）
Q2 Q1 Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q0
Q1
Q2
输出均可看作一个时钟
000 111 110 101 100 011 010
111 000 001 010 001 100 101

## Slide 8
一.计数器原理
K1
J1
Q1
K0
J0
Q0
K2
J2
Q2
CP
1
1
1
注意时延
原相输出为“减1”计数器
反相输出为“加1”计数器

## Slide 9
二.十进制计数器7490
Q0 Q1 Q2 Q3
R0
R9
A
B
* 计数器7490芯片逻辑示意
基准时钟输入
二分频时钟输入
计数值输出
复位控制端
A
下沿触发
Q0
计数值个位即二分频

## Slide 10
二.十进制计数器7490
* 计数器7490输出波形
Q0 Q1 Q2 Q3
R0
R9
A
B
A
Q0
Q1
Q2
Q3
1、分频器
Q0：二分频输出
Q3：十分频输出
0

## Slide 11
二.十进制计数器7490
2、计数器（例：60计数）
Q3 Q2 Q1 Q0
R0
R9
A
B
个位
Q3 Q2 Q1 Q0
R0
R9
A
B
十位
CLK
&
思考：其它计数值如何设置复位

## Slide 12
三、16进制计数器74193
QA QB QC QD
CPU
A B C D
LD
CPD
CLR
QCC
QCB
输 入
输 出
CLR
LD
A,B,C,D
CPU↑
CPD↑
QAQBQCQD
QCC
QCB
清除
预置控制
预置数值
加计数脉冲
减计数脉冲
计数值
进位输出
借位输出
有进位或借位输出负脉冲

## Slide 13
三、16进制计数器74193
输 入
输 出
CLR
LD
A B C D
CPU CPD
QA QB QC QD
1
d
d d d d
d d
0 0 0 0
0
0
0
0
1
x3 x2 x1 x0
d d
累 加 计 数
x3 x2 x1 x0
d d d d
↑ d
1
累 减 计 数
d d d d
d ↑
QA QB QC QD
CPU
A B C D
LD
CPD
CLR
QCC
QCB
* 模10计数
CP
1
1
&
注意：教材此处有出入

## Slide 14
四、寄存器
1、数据寄存器
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
CLK
D1 D2 … Dn-1 Dn
时钟触发前
时钟触发后
注意：数据以触发器记录，反相值直接获得

## Slide 15
四、寄存器
2、移位寄存器
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
CLK
D1 D2 … Dn-1 Dn
…
0
逻辑左移位
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
D1 D2 … Dn-1 Dn
CLK
…
0
逻辑右移位
思考：循环移位如何实现

## Slide 16
四、寄存器
3、双向移位74194
QA QB QC QD
DL
A B C D
S1
CP
CLR
DR
S0
输 入
输 出
QAQBQCQD
清除
左移输入
并行数值输入
右移输入
工作方式选择
时钟
寄存器输出
CLR
A,B,C,D
DL
CP
DR
S1,S0
S1 S0
功 能
保持
0 0
0 1
1 0
1 1
右移
左移
并行输入

## Slide 17
四、寄存器
QA QB QC QD
DL
A B C D
S1
CP
CLR
DR
S0
CP
1
0
S1 S0
功 能
保持
0 0
0 1
1 0
1 1
右移
左移
并行输入
1
QA QB QC QD
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 0
1 0 0 0

## Slide 18
谢谢聆听！
教师：赵更寅 信息与计算机工程学院